## Slide 1
自動化系統中支援物聯網的感測器及其安全挑戰
論文發表時間為2023年11月
IoT-Enabled Sensors in Automation Systems and Their Security Challenges
教授：陳永昇
學生：呂明樺

## Slide 2
01
02
03
04
研究背景
感測器的安全挑戰
目 錄
普渡模型
物聯網攻擊手段
05
對策討論
06
結論

## Slide 3
研究背景
1

## Slide 4
1
2
3
42%廠商不願意
為安全性買單/
28%消費者只願
多花10%額外費用
物聯網設備激增
製造商為了節省
成本而犧牲了
安全性
研究背景

## Slide 5
普渡模型
Purdue Model for Control Hierarchy
2
備註:普渡模型也稱為傳統的資訊安全觀點

## Slide 6
製造操作層
第三層
非軍事層(DMZ)
第三之五層
企業層
第四層
企業網路層
第五層
普渡模型
監控層
第二層
基本控制層
第一層
設備

## Slide 7
普渡模型
第零層：現場設備層 安全措施：物理安全/防止未經授權的人員接觸，安全通信/加密通信
解說：擁有傳感器等物聯網設備
第一層：基本控制層 安全措施：硬體更新/確保沒有已知漏洞，入侵檢測/檢測行為的系統
解說：擁有遠程終端控制器
第二層：監控層 安全措施：訪問控制/確保只有授權操作員可以訪問
解說：擁有監控與數據採集系統
第三層：製造操作層 安全措施：數據加密/保護敏感數據，行為監控/監控異常行為
解說：擁有管理與監控製造過程的系統與生產數據庫
第三之五層：非軍事區 安全措施：流量監控/過濾可疑活動，受控訪問/允許授權流量通過
解說：擁有防火牆、IDS/IPS(入侵檢測和防禦系統)

## Slide 8
普渡模型
第四層：企業層 安全措施：多因數認證/增加訪問控制的安全性，數據備份/災難恢復
解說：擁有商業智能系統，提供數據分析和決策
第五層：企業網路層 安全措施：終端保護/保護員工設備免受惡意軟體攻擊，網路安全策略/防火牆
解說：擁有公司IT基礎設施，如電子郵件、文件、其他網路資源服務器

## Slide 9
安全挑戰
3

## Slide 10
1
軟體過時缺乏安全性更新
2
基於相容性，使用過時的加密演算法
3
製造商安全狀況缺失
安全挑戰
4
使用者互動較差，難以安全地配置設備
5
實體安全性不足，攻擊者可以實際存取設備
6
不正確的存取控制，如無身分驗證
7
由於需要互通性，連線方式過於簡單，攻擊入口多
8
入侵無知

## Slide 11
物聯網攻擊手段
4

## Slide 12
01
02
03
04
惡意修改節點
符合第三章5、6、8點
網路分段攻擊
符合第三章6、7、8點
違反合法存取
符合第三章3、4點
中間人攻擊
物聯網攻擊手段

## Slide 13
物聯網攻擊手段

## Slide 14
物聯網攻擊手段
網路分段（Network Segmentation）是將一個大型網絡劃分為多個較小的子網的做法。每個子網之間有明確的邊界和安全策略，通常使用防火牆、路由器或交換機來控制流量，從而增加安全性並減少潛在攻擊的範圍。
網路分段違規攻擊的方式有
1.繞過防火牆規則
2.內部威脅
3.網路配置錯誤

## Slide 15
對策討論
5

## Slide 16
A
B
C
D
IOT網路分段
物聯網平台
隱私/保密執行
設備/API強化
參與一些物聯網平台，
如AWS IOT等平台基本上
都有提供部署服務、操作與退役
，當發現安全漏洞時還可有效率
的快速解決，是否參與物聯網平
台的影像是廣泛的
硬體設備需加入安全模組
例如ISO/IEC11889，其次API
需關閉未使用的連接埠或協定
透過虛擬網路、獨立網路或
非軍事層實現連接作為第一
步增加安全性的措施
數據的通信需要更有機密性
，就算是較無關緊要的數據
也同樣如此
對策討論

## Slide 17
結論
6

## Slide 18
由於物聯網的安全性過於低，作者希望引入傳統資訊安全觀點的方式提升現有的物聯網安全性，
因為此篇論文只提出想法並尚未開始實作，所以作者未來發展就是完善這個機制，
且這篇論文已得到許多贊助。
結論